## Slide 1
2026. 06. 26.
TBM 기술자립 및 활성화를 위한 노력
[발제2] TBM 기술 자립 및 활성화 포럼

## Slide 2
목 차 CONTENTS
개요 및 과거노력
한계 및 필요성
해결방안 및 노력(세부내용)
3.1. TBM 재제작 기술개발 사업
3.2. TBM 클러스터 기반구축 사업
4. 로드맵 및 기대효과(전망)

## Slide 3
1. 개요 및 과거노력

## Slide 4
1.1 현재까지 노력
2010~2025년: 중소형 과제를 통해 TBM 연구 추진, 일부 부품(커터헤드, 세그먼트) 및 시공기술 중심 개발
TBM 분야: 국가 R&D 기술개발이력
1
국내 TBM 기술시장 한계점
1) 중대형 TBM 신제품 100% 수입
2) 재제작X: 중고가 하락, 해외운송비 증가
3) 부품공급망 부재: 부품주문납기지연
4) 전문인력(설계,A/S) 부재: 해외 전문가 파견공기지연
Notes: 구성기술 내용수정

## Slide 5
1.1 현재까지 노력
2010~2025년: 중소형 과제를 통해 TBM 연구 추진, 일부 부품(커터헤드, 세그먼트) 및 시공기술 중심 개발
민간기업의 TBM 기술획득 및 운영현황(2010~2025)
1
유형A.
국내 제작사 활용
(A사): 소형기종
유형C.
자체 재제작 수행
(K사): 중대형 시작노력
유형B.
해외 제조사 의뢰
(H사): 중대형기종
시공사
(A사)
장비 제조사
(JIMT)
국내제작사
(T사)
[해외]
[국내]
시공사
(H사)
장비 제조사
(Wirth, Robbins, HK)
시공사 (K사)
장비 제조사
(CREG, HK, Robbins 등)
장비 구매
(신품 or 중고품)
재제작
의뢰
재제작 서비스 제공
기술 자문·협력
[해외]
[국내]
장비 구매
(신품 or 중고품)
재제작 의뢰,
서비스 제공
장비 구매
(주로 신품)
[해외]
자체 공장 기반 재제작 의지
[국내]
세계시장: 대형제조사(독일,중국 3개사) 독과점 고착  기술종속 심화
Notes: 구성기술 내용수정

## Slide 6
1.2 사업 개념 및 범위
중단면(교통터널용, 직경 8.4m급*) 1)TBM 재제작 기술 및 2)시공·운영 인프라 개발을 통한 국내 TBM Rebuilding(재제작) 자립 역량 확보
1)TBM 모듈/완성차
재제작 기술개발
2)TBM 제제작 운영
차세대 인프라 개발
중단면 중고 TBM의 핵심모듈 구성품의 정비교체를 통해 신규 프로젝트에 투입하여 완공할 수 있도록 재제작할 수 있는 기술 개발
TBM의 성능 검증·최적 운영을 통한 효율적인 공기 단축 기술
현장 실증
사업구상/설계
기반시설조성
운영체계/제도 개발
시공리스크 통합관리
재제작 시스템
엔지니어링
재활용
장비·부품
검사/진단
TBM 핵심
모듈 재제작
TBM 완성차 통합
재제작 인프라+관리체계
완성차 재제작+신뢰성(수명평가)
터널 실증(>300m)
“TBM 산업(재제작-시공) 자립형-선순환 생태계 구축”
* 향후 실증 예정부지의 요구환경에 맞추어 설계/제작 예정으로 현재의 직경에서 다소 변동될 수 있으며(10% 이내) 또한 금번 공시된 철도터널 표준단면 규격과도 호환 가능한 범위에 해당
1
Notes: 기획수행체계(위원회구성인원 확인 필요) 및 추진경과 수정

## Slide 7
1.2 사업 개념 및 범위 (2)
TBM 재활용기술 포함관계
TBM의 재활용을 위해 특정 부품/모듈의 교환·재제조를 통해
TBM 완성차를 통합/재제작하여 성능검사까지 완료하는 통합형 공정기술
완성차 혹은 부품·중고품을 단순히 재사용(Reuse)하거나, 재제조/개조 등 과정을 거쳐 신품 수준으로 다시 사용하는 방법, 그리고 원제품을 재료 단위로 분쇄한 다음 원재료를 재가공하여 사용하는 방법 등 모든 방법을 일컫는 가장 포괄적인 개념
사용 후 중고 완성차 및 부품을 다시 사용하는 행위(검사, 검수과정 관계X)
완성차의 구조변경이나 수리를 위해 일부 부품을 교환하거나 특정 구조물을 개조하는 행위,
플랜트 단위에서 특정 부품/모듈을 재제조하여 신품 수준의 제품으로 재조립하여 완성차를 재생산하는 모든 공정
중고 단계에 있는 완성차의 주요 소모품을 교체하고, 부품 및 모듈을 검수하고,
정상작동 여부를 시험/검사한 후에 재사용하는 행위
폐기 혹은 중고 단계에 있는 완성차의 부품 및 모듈을 체계적인 공정을 거쳐
신품과 거의 동등한 수준의 제품으로 재생산하는 일련의 공정
재활용
(Recycling)
재사용
(Reuse)
재제작
(Rebuilding)
보수
(Refurbish)
재제조
(Remanufacturing)
1
Notes: 기획수행체계(위원회구성인원 확인 필요) 및 추진경과 수정

## Slide 8
1.2 사업 개념 및 범위 (2)
* 각 용어의 기술수준을 상대적으로 표현 (*참고: ITA Guideline,
1
Notes: 기획수행체계(위원회구성인원 확인 필요) 및 추진경과 수정

## Slide 9
2. 한계 및 필요성

## Slide 10
2.1 한계점
기존 예타조사에서 지적된 사업 위협 요인: 키플레이어 부재
1. 회전구동시스템
3. 세그먼트 시스템
2. 추진/배토 시스템
참여기업 확보 및 실증: TBM 부품/모듈제작 및 시스템엔지니어링 후보기업 발굴
4. 전기/유압 시스템
① 커터헤드 | 동아지질, 케이테크, 준 엔지니어링, ㈜티엔엠
② 디스크커터 / 비트커터 | 인터중공업 등 2~3개 중소기업 존재 금강 TEK, 신우정밀, DY씨앤씨, ㈜ASTBM
③ 커터헤드 모터 | 두산모트롤, 대성중전기
④ 베어링 | 신라정밀, 신일정밀, 일진베어링
⑤ 토사씰 | 동성 SRNT, 티에스에스
⑥ 여굴장치 | 2~3개 중소기업 존재, 태성기계. ㈜티엔엠
⑦ 감속기 | 효성중공업, 지이산업
⑧조립/통합기술 | 동아지질, 준 엔지니어링 ㈜티엔엠, 케이앤글로벌, 동아지질
① 쉴드잭(추진용 유압잭) | DY POWER, 태성기계, 금용하이드로릭스, 티엔엠, ㈜엠케이엔지니어링
② 중절잭(중절용 유압잭) | DY POWER. 태성기계, 금용하이드로릭스, ㈜티엔엠, 엠케이엔지니어링
③ 추진용/중절용 유압 펌프 | 두산모트롤, 태성기계, 금용하이드로릭스,, ㈜금용하이드로릭스
⑨ 송니·배니· 바이패스관 (Slurry) | 동아지질, 호반티비엠, 케이테크, 준 엔지니어링, ㈜티엔엠, 신신이엔지(주)
⑩ 송·배니/순환 펌프 (Slurry) | 두산모트롤, 에스에스이엔지 동우유체기계, 신신이엔지(주)
⑪ 송배니 시스템 통합기술 | 동아지질, 호반티비엠. 조립 : 준 엔지니어링, 통합기술 : 광진테크놀로지, ㈜티엔엠
① 고강도 세그먼트 (제조) | 언터컨스텍, 태명실업, KC산업 등 다수 ㈜태명실업, ㈜인터컨스텍
② 세그먼트 이렉터 인양용 잭 | DY POWER, 태성기계, 금용하이드로릭스,㈜티엔엠, ㈜엠케이엔지니어링
③ 세그먼트 이렉터 회전용 모터 | 두산모트롤, 태성기계, 금용하이드로릭스 ㈜금용하이드로릭스
④ 세그먼트 이렉터 감속기 | 효성중공업, 태성기계, 금용하이드로릭스
⑤ 뒷채움주입/테일씰 | 동아지질, 호반티비엠 케이테크, 준 엔지니어링, ㈜티엔엠, ㈜맥테크놀로지
⑥ 세그먼트 시스템 조립/통합기술 | 동아지질, 호반티비엠 태성기계, 금용하이드로릭스,㈜티엔엠
① 전기제어 설비(본체제어) | LS ELECTRIC, 광진테크놀로지, ㈜티엔엠
② 유압설비(구동부, 이렉터, 스크류 제어) | 두산모트롤, 태성기계, 금용하이드로릭스, ㈜티엔엠
③ 냉각설비(구동부 냉각) | 이화전기공업, 태성기계, 금용하이드로릭스, ㈜티엔엠 대호냉각기
④ 변압설비 및 대차 | 이화전기공업, 광진테크놀로지, ㈜티엔엠
L사(Shield形)
H사(OPEN形)
중단면(7~8m급) TBM 핵심부품 제작국내 후보기업
실증, 1단계
실증, 2단계
※TBM용 대형고압 실린더는 아직 국내기업 생산품 없음.
국내업체는 소형 유압부품(모터,펌프,감속기)을 건설기계(굴착기)용 생산중임. 본 사업을 통해 유압부품 대형화 기술개발 필요.
* 밑줄은 국내 TBM 부품/장비 재제작/리퍼비시 경험 보유 회사
※ 메인베어링, 씰은 해외제작사도 외주제작-검수시스템 운용중
2

## Slide 11
2.2 개발 필요성
2
TBM 공법을 도입/활성화에 따른 사회적 직/간접효과 분석
분석 범위 및 대상
- [기준 시점] 2031년 (*클러스터 운영 시작 예상 시점)
- [분석 기간] 총 30년 (2031년 ~ 2060년)
- [분석 대상] 국가철도공단에서 발주하는 철도터널 건설 프로젝트
- [사회적 할인율] 4.5% (국가연구개발사업 예타조사 수행 총괄지침 기준)
- [물가상승률] 2.09% (최근 10년 평균)
TBM 공법 도입
【사회경제적 기대효과 분석 범위 】
【TBM 공법 적용 시 사회경제적 효과 반영 항목(요약)】
직접 효과
공사비 반영
굴진속도 향상에 따른 공기 단축
수직구 감소에 따른 설치비용 감소
…
공사비 미반영
발파 소음/진동 감소에 따른 민원 감소
지하수 유출량 감소
…
파급 효과
공기 단축으로 인한 철도운행 매출 조기 실현
수직구 감소로 인한 통행객 시간비용 저감
유출 지하수 배수비용 저감
지하수위 유지 비용 저감
…
사회경제적 기대효과
분석대상
TBM 공법 도입을 통한 사회경제적(선진국) 효과는 `31년부터 `60년까지 30년간 약 4.2조

## Slide 12
2.2 개발 필요성
안전하고 효율적인 TBM 터널공사 실현
 정부주도 사업+공공기관 및 민간 협력 필요
01
02
03
04
TBM 기술력은 국가 기반시설의
자립적 주도적 시공 역량과 직결
TBM 기술/인프라 공공재적 성격,
민간 개발 어려운 시장실패 영역
기술개발을 통해 TBM을 도입할 경우,
투자 대비 높은 경제 효과 기대
TBM 기술 생태계 형성을 통해,
산업 전체 혁신 효율성 극대화 가능
현재 중대단면 TBM 장비는 100% 해외에 의존,
이로 인한 리스크(공기 지연, 부품 조달기간 증가 등)는 국가 기반시설 건설에 불안정성을 초래
TBM 핵심모듈 개발은 고비용·고위험·장기 프로젝트로 민간기업에서는 투자 회수 가능성이 낮아 진입을 기피하는 경향 존재
동 기술개발을 통해 한 대당 수백억 원에 달하는 TBM 장비비 절약, 국산화로 인한 부품 조달 위험 및 다운타임 발생 위험 저감 등 높은 편익이 기대
TBM 생태계는 설계-제작-부품조달-시공-재제작 등 다수의 기술요소가 연계되는 가치사슬로, 정부 R&D를 통한 생태계 구축 시 산업 전체의
효율성 강화 가능
우리나라 TBM 산업 기반이 부족하여 민간이 자생적으로 주도하기에 한계가 존재하는 상황
(* 중국도 국가 주도를 통해 기술을 확보한 사례에 해당)
⇒ 대형 개발/투자를 통한 국내 TBM 산업생태계 형성 마중물 필요
2

## Slide 13
3. 해결방안 및 노력(세부내용)
3.1. TBM 재제작 기술개발 사업

## Slide 14
1.3 기획 추진 경과
(KAIA) TBM재제작기술 R&D기획: 총괄위 및 2개 분과위 운영
기획수행체계
국토교통부
국토교통과학기술진흥원(KAIA)
용역수행기관(와이젠글로벌(주))
기획 분과위원회
(1핵심) TBM 시스템 엔지니어링 기술
(2핵심) 재활용 TBM 검사·진단 기술
(3핵심) 수요기반 TBM 핵심부품 재제작 기술
(4핵심) TBM 장비 완성차 통합 기술
(5핵심) TBM 첨단 시공·운영 기술
(6핵심) 재제작 TBM 현장실증
(중점영역 1)
TBM Rebuilding 핵심기술
(중점영역 2)
TBM 첨단 시공·운영기술
개발 및 현장실증
실증계획
국가철도공단의 공사 예정부지(동좌터널) 제공(안)에 기초하여
연구개발 계획 내 시범 실증 계획 수립 및 구체화
시범사업 가능 대상 : 문경~김천 철도건설 사업(‘25.6.11 기본계획 고시)
구조물 : 동좌1터널 (L=320m : 김천시 어모면 동좌리 산 5번지 일원)
공사비/기간 : 대상 사업 사업비 + R&D 사업비 / 20개월
3

## Slide 15
4.1 사업 목표의 적절성 (2)
VISION.
국내 대심도 인프라 건설 기술 주도권 확보
성과지표
중점분야
중단면(8m급) TBM 재제작 완성차 제작(건)
총사업비
1,569.9 억원
(정부 1,282.9, 민간 286.4)
중점영역 1
TBM 재제작 핵심기술 (과제 4개)
579.3억원
(정부 434.5 / 민간 144.8)
국내 자립적 TBM 산업·기술 생태계 확립
사업목적
중단면(교통터널용, 직경 8.4m급) TBM 재제작 기술 및 첨단 시공·운영기술 개발을 통한
국내 TBM Rebuilding(재제작) 자립 역량 확보
사업목표
중점영역 2
TBM 첨단 시공·운영 기술개발 및 현장 실증 (과제 2개)
국산화 TBM 완성차 현장 시범굴착(건)
재제작 TBM 터널시공 굴진율 향상도(%)
직경 8m급 TBM 대상 핵심모듈 국산화율
TBM 재제작 법·제도 가이드라인 제안건수(건)
TBM 장비 열화 상태/수명 예측 정확도(%)
TBM 재제작 시스템 설계기술 완성도(%)
성능목표 달성도
SW 등록 건수
990억원
(정부 848.4 / 민간 141.6)
TBM 장비 재제작 전주기
공정기술 100% 국산화
TBM 국내 현장 시공
효율성(경제성) 20% 향상
국내 재제작 TBM
상용화 기반 구축 완료
1
2
3
3

## Slide 16
4.2 세부활동의 적절성 (1)
장비제공 및 실증시범 여건을 고려, 총 2단계(1단계 Open형, 2단계 Shield형)로 구성
재활용 TBM의 현장실증을 위해서는 재제작을 수행할 중고 TBM의 확보, 재제작 후 터널굴착 실증 현장이 필수
→ 1단계는 Open형으로, 2단계는 Shield형으로 실증을 모두 포함하여 총 5년(3+2) 사업으로 계획
기술개발 로드맵을 통해 연차별 수행 과업을 구체적으로 설정
※5차년 사업으로 조정: 2단계 실증-실제시공 연계
단계
1단계
2단계
연차
3
1
2
6
4
5
Open형
Shield형
(EPB/Slurry)
검사/진단
정비/
리퍼비쉬
공장시험/
현장조립/
실증
실증완료/
평가
검사/진단
정비/개조/
리퍼비쉬
공장조립/
무부하시험
현장조립/
실증/평가
Open TBM 재제작 사업화
/ 현장 도입 (기업 주도)
성능입증
핵심모듈/부품 개별 사업화
Shield TBM
재제작 사업화
/ 현장 도입
3

## Slide 17
4.2 세부활동의 적절성 (2)
핵심
2
재활용 TBM 검사·진단 기술
핵심
1
TBM 시스템 엔지니어링 기술
핵심
4
TBM 장비 완성차 통합 기술
핵심
3
수요기반 TBM 핵심부품 재제작 기술
· (정의) 터널 현장 정보 기반 TBM 완성차 및 개별 구성 부품의 요구사양 및 재제작 공정 설계
- 재제작 진행을 위한 중고 TBM 장비 전체에 대해 적용
· (개발내용) ①최적 터널 장비설계, ②주요부품 개조·조립기술, ③TBM 재제작 공정설계
· (정의) TBM 구성 모듈·부품의 실질적 재제조/리퍼비시, 재제작 완료 모듈 신뢰성 평가 기술
- 재활용 TBM 장비의 각 모듈·부품별로 적용
· (개발내용) ①핵심부품 재제조 국산화 기술, ②핵심부품 리버피시 기술, ③핵심부품 신뢰성 평가 기술 개발
· (정의) 재활용 TBM 완성차 조립 및 디지털 트윈 기술을 연동한 통합 기술
- 재제작/리퍼비시 완료된 TBM 핵심모듈 및 조립된 완성차에 적용
· (개발내용) ①완성차 개조조립 공정기술, ②재제작 디지털트윈 플랫폼, ③완성차 시스템 통합 및 제작 검증
· (정의) TBM 장비 검사·진단으로 장비의 상태 판단, 재제작 투입 여부를 결정하는 기술 개발
- 재활용 대상이 되는 중고 TBM과 이를 구성하는 각 모듈·부품에 적용
· (개발내용) ①재사용 대상 장비 성능 검사·진단 기술, ②핵심구동계 검사·진단 기술, ③완성차 본체 검사·진단 기술 , ④후방설비 검사·진단 기술, ⑤부품 검사·진단 수명평가 기술
3

## Slide 18
4.2 세부활동의 적절성 (3)
핵심
5
TBM 첨단 시공·운영기술 개발
· (정의) TBM에서 다양한 데이터를 실시간 획득/분석, 시공 최적화 방안 및 통합시스템 개발
- AI를 활용한 실시간 분석, 데이터의 표준화·빅데이터화 포함
· (개발내용) ①TBM 빅데이터 수집·전처리 기술, ②TBM 핵심부품 잔존수명 예측기술, ③TBM 최적 운영을 위한 AI 기반 의사결정 방법론, ④TBM 실시간 통합관제 시스템
핵심
6
재제작 TBM 현장 실증
· (정의) 장비 형식별 현장 실증을 통한 재제작 TBM 성능 검증 및 설계·시공 가이드라인 개발
- 실증 안전성 및 데이터 활용도 제고를 위한 사전 실증계획 수립 포함
· (개발내용) ①실증계획 및 관리 매뉴얼 수립, ②재제작 TBM 현장 실증 및 성능 검증, ③현장실증을 통한 설계 및 시공 가이드라인 개발

## Slide 19
3. 해결방안 및 노력(세부내용)
3.2. TBM 클러스터 기반구축 사업

## Slide 20
3.2. TBM 클러스터 기반구축 사업
(철도공단: 예타기획) TBM 재제작클러스터 기반구축사업
TBM 재활용 활성화를 위한 기반조성 사업
중대단면(8-9m급) 제작/조립공장 전무
TBM 관련 부품재제조+조립/통합 복합클러스터 구축
Notes: 구성기술 내용수정

## Slide 21
3.2. TBM 클러스터 기반구축 사업
재제작클러스터 기반구축사업
보고계획
착수보고
장래 수요를 통한 타당성 마련
사업기획 방안 마련 및 사업추진을 위한 예타 등 시행
해외 제작사 기술이전 등을 통한 기술 확보 방안 마련
TBM 클러스터 조성 및 활용 방안 마련
중고 TBM 재활용 및 TBM 장비 직접구매 방안 마련
제도적 기반강화 및 운영 단계별 민관협력 방안 마련
Risk 및 계약 관리 방안 마련
중간보고
최종보고
7월
10월
1월
5월
9월
12월
2025
2026
기획명: TBM 활성화를 위한 기반조성 사업기획
주관기관 : 와이젠글로벌㈜
공동기관 : (사)한국터널지하공간학회, 한국생산기술연구원, 국제원자력대학원대학교
신청예산(추정): 2~3천억 (토지수용, 공장건축, 장비구축)
3
Notes: 구성기술 내용수정

## Slide 22
3.2. TBM 클러스터 기반구축 사업
재제작클러스터 기반구축사업: 서비스 항목 도출
이해관계자 수요조사  TBM 클러스터 구성서비스 도출: 6개 사업 (필수사업 4개, 임대사업 2개)
TBM 분야 현안 도출
재제작 전문역량 차이에 따른
현장 TBM 성능 편차 및 신뢰도 저하
국내 중단면 TBM 산업 규모 한계에 따른
기업간 연계-통합 가치사슬 미형성 (= 생태계 형성 저조)
TBM 도입에 따르는
기술적 한계 및 사업적 위험 극복
클러스터 구성 서비스
중고 TBM 재제작 서비스
TBM 재제작 인프라 임대서비스
(공유 팩토리 形)
재제작 TBM 검·인증 서비스
TBM 부품 웨어하우스
TBM 전문인력 양성
TBM 장비 임대 서비스
(OPP 발주 기반)
이해관계자 니즈 (인터뷰 결과 기반)
해외 제조사 종속에 따른 불합리한 운영구조 지속
대안 부재로 부당한 조건·가격 수용 불가피
장애 상황도 기술종속으로 자체 대응 불가 (e.g. PLC)
지정학 리스크(우-러 전쟁 등)에 따른 공급 차질
TBM 분야 전반 전문인력 부족
오퍼레이터 등 TBM 분야 현장 인력 부족
고임금에도 3D 업종 인식으로 국내 인력 확보 불가
총 책임자급 인력 부재에 따른 기술종속 심각
장비 도입 및 인프라 구축에 따른 비용소요 과다
고가 장비 도입에 따른 금융 비용 대비 필수
해외 공급에 따른 운송료, 행정비용 등 과다 발생
운영을 위한 제반 인프라 비용 또한 매우 고가
재제작 장비의 보증 방안 부재
자체 재제작 장비는 원 제조사도 성능 보증 거부
원제조사 검수 유상 활용은 가능하나, 법적 효력 X
신뢰성 문제로 현장 투입 거부 가능성 상승
TBM 운영을 지원하는 제도적 기반 취약
독자 분류 체계 부재로 인한 기형적 운영체계
당사자 이력서 외 오퍼레이터 자격 입증 방안 부재
발주제도 또한 발파 공법에 유리한 형태
국내 중단면 이상 TBM 시장 규모 과소
TBM 적용 공사 발주물량 절대 부족
수익성 부족에 따른 연관 산업 생태계 형성 불가
후방 생태계 부재에 따른 대체 부품 수급 문제도 발생
1
2
3
3
Notes: 구성기술 내용수정

## Slide 23
3.2. TBM 클러스터 기반구축 사업
재제작클러스터 기반구축사업: 운영 주체
클러스터 운영 주체별 서비스 운영 적합성 분석
운영주체 |  | 중고 TBM 재제작 서비스 | TBM 재제작 인프라 임대 서비스* | 재제작 TBM 검·인증 서비스* | TBM 장비 임대 서비스 | TBM/엔지니어링 전문인력 양성* | TBM 웨어하우스
공공 주도 | 직영 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
 | 전담기관 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
 | 민간위탁 | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | ○
민간 주도 | 완전민간 | X | X | X | X | X | X
 | 공공활용 | △ | X | X | X | △ | △
민·관 협력 |  | △ | △ | △ | X | △ | △
국가철도공단 직영
공공주도 TBM 활성화 임무 수행에 적합하나 클러스터 운영 전문성 확보를 위한 추가 인력 확보(채용 등), 조직 신설 등 필요
국내 TBM 분야의 빈약한 기술 저변 및 시장 여건으로 인해 적합 업체 선정부터 난항 예상
민간위탁
민간주도, 민·관 협력
협소한 국내의 중·대단면 TBM 시장 규모 및 수익성으로 인한 민간 투자 유인 부족
전문기관
공공기관의 강점인 공공성과 TBM 분야에서 요구되는 전문성 동시 확보 가능
3
*공공영역
Notes: 구성기술 내용수정

## Slide 24
3.2. TBM 클러스터 기반구축 사업
클러스터 적정면적 분석:
2안: 차량으로 방문했던 언덕위 민가(조립식건물)지역
4안: 공단소유 지역 면적계산해서 밀집해서 재배치 (삼표레미콘 부지를 확보하면 대체되는지 검토)
1안: 4차선 대로 북쪽 민가지역 (철도터널 확장공사 바로 옆)
3안: 오송 의료바이오산업단지 (최적위치이나 확보 가능성 낮음)
50,000m2 (400x125)
50,000m2 (270x185)
50,000m2 (400x125)
50,000m2 (400x125)
지도상 실측면적(CAD)
해외사 플랜트 면적, 구성 분석
철도클러스터 예상부지 제안
Notes: 구성기술 내용수정

## Slide 25
3.2. TBM 클러스터 기반구축 사업
재제작클러스터 기반구축사업
6. 완성차 모듈조립+최종 테스트
(Final Test process following OEM specifications
5. 재제작 부품 및 신규 소모품 재조립
(Painting/Reassembly with new wear-and spare parts)
4. 구형 파츠 업그레이드, 설계 변경
(Updating obsolete parts, engineering changes)
3. 세척/블라스팅 표면 처리
(Surface Treatment by blasting)
2. 개별 파츠 단위로 분해
(Total disassembly down to single parts)
１. 세척 (cleaning)
1)TBM재활용 운영방안: 공정흐름도(안) 제시
리퍼비쉬
리매뉴
팩처링
장비입고(야적장1)
장비출고(야적장2)
2) TBM 재제작 클러스터 플랜트 배치안 제시
TBM정비-제작 (One-Stop Service): H사대비 공정효율 상승
H사
공정배치
신규
공정
3
Notes: 구성기술 내용수정

## Slide 26
3.2. TBM 클러스터 기반구축 사업
(원전) 확률론적 리스크분석 방법론: 피벗 (TBM 적용)
3

## Slide 27
3.2. TBM 클러스터 기반구축 사업
국내 재제작/재활용 TBM: 보험료 산정방법 수립
3

## Slide 28
4. 로드맵 및 기대효과(전망)

## Slide 29
4. 로드맵 및 기대효과(전망)
TBM 재제작 (R&D과제+기반구축사업) 로드맵 구성
오픈 TBM 대상
쉴드 TBM 대상
4

## Slide 30
4. 로드맵 및 기대효과(전망)
8. 운전제어 시스템(PLC)
기존
연속굴착 (‘22~’27), 스마트건설사업단 (’20~’25)
TBM 1단계 (‘10~’15), TBM 2단계 (‘17~’21),
공동구 (‘15~’20), 해저터널 (‘13~’18)
1. 커터헤드
기존
TBM 1단계 (‘10~’15), TBM 2단계 (‘17~’21)
4. 배토장치
기존
해저터널(’13~’18)
7. 토사처리 설비
기존
해저터널 (’13~’18)
3. 추진구동계
기존
연속굴착 (‘22~’27), TBM 2단계 (‘17~’21)
5. 세그먼트 이렉터
기존
연속굴착 (‘22~’27), TBM 2단계 (‘17~’21)
6. 후방 설비
기존
TBM 2단계 (‘17~’21)
2. 회전구동계
기존
TBM 2단계 (‘17~’21)
기술 수준
국산화율
기술 수준
국산화율
기술 수준
국산화율
기술 수준
국산화율
기술 수준
국산화율
기술 수준
국산화율
기술 수준
국산화율
기술 수준
국산화율
100%
[As-is]
[To-be]
20%
90%
[As-is]
[To-be]
50%
30%
[As-is]
[To-be]
20%
40%
[As-is]
[To-be]
80%
[As-is]
[To-be]
40%
75%
[As-is]
[To-be]
50%
100%
[As-is]
[To-be]
30%
60%
[As-is]
[To-be]
40%
100%
[As-is]
[To-be]
20%
100%
[As-is]
[To-be]
30%
70%
[As-is]
[To-be]
10%
60%
[As-is]
[To-be]
20%
80%
[As-is]
[To-be]
25%
62.5%
[As-is]
[To-be]
30%
100%
[As-is]
[To-be]
40%
75%
[As-is]
[To-be]
40%
20%
TBM 부품/모듈별 기술자립 전망: >70~80%
4
Notes: 기획수행체계(위원회구성인원 확인 필요) 및 추진경과 수정

## Slide 31
4. 로드맵 및 기대효과(전망)
과학기술적 기대효과
중대단면 TBM 국산화를 위한 기반기술 확보
동 사업의 대상은 단순히 해외 TBM 장비의 구조적 복원에 한정된 기술이 아닌, 상이한 조건의 현장 재투입이 가능하도록 기술을 확보하는 과정으로 핵심기술 내재화와 기술주권 확보 측면에서 중장기적 파급효과가 상당
첨단 기술을 활용한 TBM 통합 운영기술 확보 및 공정 효율화
재제작 TBM에 디지털트윈 및 AI 기반 운영 기술을 적용하면 설계·제작·운영 전(全)주기 기술 확보가 가능
TBM 굴착공정의 예측가능성을 제고하고, 공기지연 및 돌발고장 리스크를 최소화하여 공정 효율화 및 시공 안전성 향상을 동시에 달성 가능한 기술적 도약점
TBM 제작-시공데이터 기반 국내 엔지니어링 자산(SW/전문가) 축적
TBM 재제작 장비는 동일 차량을 복수의 현장에 반복 투입할 수 있다는 특성이 있어, 단일 프로젝트 중심인 기존 TBM 데이터 대비 훨씬 높은 일관성을 확보한 데이터 누적, 국가 단위 핵심 엔지니어링 자산으로 활용
(선순환구조)TBM 제작기간/단가 절감->국내 TBM 시장 활성화->공기단축/경제성 향상
재활용 TBM을 사용하면 신품대비 20~75%의 비용절감이 가능하며, 이를 통해 발파공법 대신 TBM 공법의 적용 가능성을 높이면 철도터널 표준단면과 함께 국내 TBM 시장 활성화를 견인하는 추진력을 확보 가능
조기 개통에 따른 시설 운영자의 추가 이익
TBM 재제작 클러스터 조성을 통한 지역 경제·고용 창출 효과
신규 TBM 제작 억제에 다른 탄소발생 저감효과
연구개발 성과로 인한 공기 감소로, 조기 개통기간 동안 시설 운영자의 추가적 이익 확보 가능
클러스터에서 다수의 산업 활동(중대형 기계가공, 전기·제어 모듈 정비, 금속용접품질관리 등) 조성 유도
신규 TBM 제작은 탄소집약적 산업 공정에 기반하며, 이를 억제하여 상당한 수준의 탄소발생 저감 가능
산업적 기대효과
사회경제적 기대효과
국내 TBM 재제작 역량 확보를 통한 부품·모듈(HW) 공급망 안정화
해외 부품 대신 국내 재제작 부품을 활용할 경우, TBM 운용 과정에서 발생하는 리스크(돌발 고장, 부품 수급 지연에 따른 다운타임 증가 등)를 예방하고 장기적으는 부품 재제작·유지보수 관련 신규 산업 영역 형성 기대
4

## Slide 32
Thank You

## Slide 33
기타자료
(예산 및 세부기술 로드맵)

## Slide 34
4.1 사업 목표의 적절성 (1)
사업 목표는 해결하고자 하는 이슈와의 논리적·인과적 연관관계를 기반으로 설정
TBM 5대 문제
중점분야
사업 목표
국내 TBM 시장 확대에 따라
TBM 기술 해외 의존으로 인한
국부유출 지속
국내 TBM 핵심기술 R&D 투자가 이루어졌으나 산업적 규모의
성장과 생태계 조성 도달 못함
철도터널 표준단면 제정,
국내 TBM 재활용의
기술적 역량과 체계의 부재
TBM 외산장비 도입가 협의 열위, 국내 시공현장 문제발생시
주도적 대응 불가
TBM 국산화 기술개발 성공 가능성 저조, 기술개발 이후 국내 현장 도입/확산 한계
(중점분야 1)
TBM Rebuilding 핵심기술
TBM 시스템 엔지니어링 기술
재활용 TBM 검사/진단 기술
수요기반 TBM 핵심부품 재제작 기술
TBM 장비 완성차 통합기술
(중점분야 2)
TBM 첨단 시공·운영기술
개발 및 현장실증
TBM 첨단 시공·운영 기술 개발
재제작 TBM 현장실증
TBM 장비 재제작 주기 100% 기술 국산화
TBM 국내 현장 시공 효율성(경제성) 20% 향상
국내 재제작 TBM 상용화 기반 구축 완료
1
2
3
중점분야 1은 TBM 장비 재제작 전주기 절차(장비 선정, 검사진단, 재제조/리퍼비시, 통합)를 기초로, 각 단계에 세부활동이 대응되도록 구성
중점분야 2는 현행 TBM 시공 방식의 구조적 한계를 극복하고 TBM 공법의 경제성을 제고하기 위한 시공·운영기술 및 현장 적용을 통한 검증으로 구성
중점분야 1에서 핵심기술 개발을 통한 TBM 재활용 기술 기반을 확보하고, 이를 통해 재제작된 TBM 장비를 중점영역 2의 실증을 통해 검증, 국내 터널 현장 적용 가능성 검증 및 산업 기반을 구축

## Slide 35
3.2. TBM 클러스터 기반구축 사업
재제작클러스터 기반구축사업: 운영 시나리오
[참고] 사업을 주도하는 주체에 따라 3가지 유형 제시
 유형 A: 공공주도형 전담기관 (프로젝트조직 운영->자립화)
유형 A.
유형 B.
유형 C.
정부/공공주도형 모델
(Public-led)
민간 주도 모델
(Private-led)
민관 협력 모델
(Public-Private Partnership)
(직영형) 공공이 시설 직접 소유통제, 내부 조직을 통해 개발 운영을 수행
(전담기관형) 공공이 인프라를 소유하되, 별도의 법인을 설립·지정, 개발 및 운영 전문성 확보
(위탁형) 공공이 인프라를 개발소유하되, 실제 시설 관리 및 운영 서비스는 민간 사업자에게 위탁
구분 | 직영형 | 전담기관형 | 위탁형
핵심 가치 | 공익성 및 보안 | 전문성 및 규모의 경제 | 운영 효율성 및 유연성
운영 주체 | 지자체/정부 부서 직접 운영 | 별도 공공법인(공사 등) | 민간 전문 운영사
재원 구조 | 100% 재정(예산) | 재정 출자 + 공사채/수익 | 재정(CAPEX) + 민간(OPEX)
장점 | 정책 반영 속도, 보안 | 장기 전문성, 통합관리 용이 | 운영비 절감, 민간 노하우 활용
단점 | 전문성 부족, 관료화 위험 | 방만 경영 우려, 재무 리스크 | 공공성 저해 우려, 감독 비용
적합 상황 | 초기 실증 필수 서비스 안전/형평 중심 | 중장기 운영체계 네트워크 표준화 | 초기 시장·다수 거점·운영 방식 변동
Notes: 구성기술 내용수정

## Slide 36
3.2. TBM 클러스터 기반구축 사업
재제작클러스터 기반구축사업: 기술이전 방안
해외 TBM 제작사로부터의 핵심기술이전 시나리오(안)
서비스 모델 A. 재제작 기술 서비스, D. 인력양성과 관련하여, 해외 TBM 선진 제작사로부터의 기술이전을 통한 기술력 확보가 필요
A. 재제작 기술 서비스
D. 인력양성
• 해외 TBM제작사 은퇴 엔지니어 초빙 (슈퍼바이저 과정)
• 핵심 부품별 분해·점검·교체 실습 교재 (Herrenknecht OEM 기준)
• TBM 운영 시뮬레이터 소프트웨어 도입 또는 공동개발
• 오퍼레이터 자격 기준 (ITA/WTC 국제 커리큘럼 참조)
• 현장 지반 맞춤 굴진관리(GMP) 교육 사례 DB
이전 범위
• 교육 협력 계약 시 콘텐츠 IP는 국내 귀속 조건 필수
• 해외사 강사 파견은 초기 3~5년 한시 허용 후 국내 강사 자립 체계 구축
추진 조건
상기 사례 추진 시 해외사에게 기술이전 대가로 국내 운영 참여를 허용한다면 국내 TBM 시장이 해외사에 잠식될 위험 존재
⇒ "해외사의 클러스터 서비스 직접 수주 금지" 규정 명문화 필요
* 협력 대상(안) : Herrenknecht Academy(독), ITA(국제터널협회) 활용
• 메인베어링 정비기술 (설계 기준서)
• 커터헤드 재설계·용접 기술 매뉴얼 (강종 사양 포함)
• PLC/제어계통 재프로그래밍 절차서 (기종별)
• 입갱·세척·분해·조립 표준 공정 (STEP-BY-STEP)
• 성능 복원 시험 기준 (토크·회전수·추력)
이전 범위
해외사와의 기술협력 계약 시 ① 기술 국내 한정 사용 조항 ② 로열티 상한 설정 ③ 해외사의 국내 재제작 시장 직접 참여 금지 조항 필수
추진 조건
* 협력 대상(안) : Herrenknecht(독), CRCHI/CREG(중 — IP 보호 유의 필요)
Notes: 구성기술 내용수정